## Slide 1
Конфигуратор преобразователя частоты серии VECTOR
Руководство пользователя

## Slide 2
Конфигуратор преобразователя частоты
Удобство управлением параметров, наглядность конфигураций;
Одновременное подключение до 32 устройств
Возможность сохранения параметров преобразователя отдельным файлом с последующей загрузкой на другое устройства;
Удаленная настройка преобразователя с компьютера через RS-485 интерфейс.
Экономия времени
Для чего он нужен?

## Slide 3
Вкладка «Параметры ПЧ»
Для подключения устройства в главном меню нажмите кнопку «Добавить ПЧ» и во всплывающей вкладке выберите тип преобразователя и его адрес (FC-02). Данная вкладка позволяет добавлять до 32 преобразователей.

## Slide 4
Интерфейс
Подключив частотный преобразователь на основном экране «окно состояния» конфигуратора есть возможность управления частотным преобразователем (кнопки «пуск» и «стоп»), а так же мониторинг динамических параметров и окно отображения аварий.

## Slide 5
Ошибка подключения
При появлении уведомления «ошибка COM порта» перейдите во вкладку «параметры связи» в главном меню. Во всплывающем окне возможно выбрать подходящий порт, скорость передачи данных (FC-00), бит четности (FC-01) и т.д.

## Slide 6
Окно конфигурации ПЧ
При нажатии кнопки «Параметры» в окне состоянии появляется окно вашего устройства c возможностью управлять параметрами (считывать их с устройства, а так же редактировать и записывать). Запись параметров производится только при остановленном ПЧ!!

## Slide 7
Вкладка «Параметры ПЧ»
Прочитать заводские или ранее запрограммированные параметры возможно при помощи кнопки «Прочитать с ПЧ» в главном меню во вкладке «Параметры ПЧ».
Так же для записи измененных конфигураций в преобразователь это позволяет сделать кнопка «Записать в ПЧ», располагающаяся в этой же вкладке. Измененные параметры будут применены при следующем включении устройства.

## Slide 8
Вкладка «Параметры ПЧ»
Сохранить параметры можно в отдельный файл для отправки и загрузки с другого устройства при помощи кнопок «Сохранить в -»/ «Загрузить из -» файла.

## Slide 9
Спасибо за внимание
При возникновении проблем обращаться по адресу 911@ekf.su